应急预案编号：

天津北方石油有限公司睦宁路加油站

突发环境事件应急预案

天津北方石油有限公司睦宁路加油站

二〇一九年十二月

天津北方石油有限公司

关于实施《天津北方石油有限公司睦宁路加油站

突发环境事件应急预案》的发布令

依照《突发环境事件应急管理办法》（环发﹝2015﹞34号，2015年4月16日）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号，2015年1月8日）、《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办﹝2014﹞34号，2014年4月3日）等文件要求天津北方石油有限公司睦宁路加油站根据生产过程中可能存在的风险编制企业突发环境事件应急预案，呈报环保行政主管部门审查，经专家评审并在天津经济技术开发区生态环境局备案，同意于2019年  月  日实施。

本预案由应急预案、编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告及专家评审意见组成，是睦宁路加油站实施突发环境事故应急救援的规范性文件，用于指导该站突发环境事故的应急救援行动。现予正式发布实施。全体员工必须遵照执行，请各部门、班组认真贯彻执行。

天津北方石油有限公司

签发人：

年   月   日

目  录

1. 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	5

1.4 应急预案体系	5

1.5 工作原则	7

2. 基本情况	8

2.1 企业基本信息	8

2.2 生产工艺及产污环节	10

2.3 环保治理措施	11

2.4 企业周边环境风险受体	13

3. 环境风险源识别与风险评估	23

4. 应急组织机构与职责	25

4.1 组织体系	25

4.2 应急组织机构职责	25

4.3 互助救援救援队伍	27

5. 预警	28

5.1 预警分级	28

5.2 预警监控	28

5.3 信息报告	28

5.4 预警解除	30

6. 应急响应和措施	32

6.1 分级响应机制	32

6.2 分级响应启动条件	32

6.3 突发环境事故应急处置	34

6.4 可能产生二次污染的处理措施	36

6.5 应急设施（装备）及应急物资的启用程序	37

6.6 抢险、处置及控制措施	37

6.7 应急监测	40

6.8 应急终止	41

7. 后期处置	43

7.1 现场清洁	43

7.2 环境恢复	43

7.3 善后赔偿	43

8. 保障措施	44

9. 应急培训和演练	45

10. 奖惩	46

10.1 奖励	46

10.2 责任追究	46

11. 预案发布、更新	47

11.1 预案发布及备案	47

11.2 更新	47

11.3 制定与解释	47

11.4 应急预案实施	47

11.5 术语和定义	48

12. 附图附件	50

12.1 附图	50

12.2 附件	50

# 总则

## 编制目的

本加油站于2016年1月编制完成了《天津北方石油有限公司睦宁路加油站突发环境事件应急预案》（下简称“预案”），并进行了备案（备案号：120116-KF-2016-015-L）。改预案经备案至今已满三年，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，需对预案进行回顾性评估。为此，本加油站成立应急预案修订小组，对本加油站风险源进行全面梳理，科学评估环境风险的控制能力，对目前存在的环境风险隐患进行全面摸排，最终形成本预案。为有效应对突发环境事件，建立健全本单位环境污染事件应急机制，提高本企业员工应对突发环境事件的能力，通过本预案的实施，对可能发生的隐患进行有效管理和控制，有效地防止突发性环境事件的发生，并能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接，把损失和危害减少到最低程度。

## 编制依据

### 国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国十二届主席令第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国十二届主席令第70号，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国十二届主席令第31号，2015年8月29日修订，2016年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国八届主席令第58号，1995年10月30日发布，2016年11月7日修正实施）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国十二届主席令第13号，2014年8月31日修订，2014年12月1日起实施）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国十届主席令第69号，2007年8月30日发布，2007年11月1日起实施）；

（7）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日修正实施）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日起实施）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月17日发布）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（原环境保护部令第17号，2011年4月18日发布，2011年5月1日起实施）；

（11）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日发布）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日起实施）；

（13）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号，2013年2月7日发布）；

（14）《关于建立健全环境保护和安全监管部门应急联动工作机制的通知》（环办〔2010〕5号，2010年1月12日发布）；

（15）《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急〔2019〕17号）；

### 地方性法规、条例

（1）《天津市大气污染防治条例》（天津市人大常委会公告第8号，2018年9月29日修订）；

（2）《天津市水污染防治条例》（2016年3月1日实施，2017年12月22日修订）；

（3）《市环保局关于重点行业执行大气污染物特别排放限值的函》（2017年10月）；

（4）《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）；

（5）《天津市人民政府办公厅关于印发天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案的通知》（津政办函〔2018〕37号）。

（6）《关于我市加油站单层罐更新为双层罐有关工作的通知》（津环保水〔2017〕114号）；

（7）《天津市人民政府关于印发天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知》（津政发〔2018〕18号）；

### 技术规范、标准

（1）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号，2018年1月31日印发）；

（2）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办函〔2014〕34号，2014年4月3日印发）；

（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018，2018年2月5日发布，2018年3月1日起实施）；

（4）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（原环境保护部公告2016年第74号，2016年12月12日印发）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004，2004年12月11日发布，2004年12月11日起实施）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009，2009年3月31日发布，2009年12月1日起实施）；

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018第35号，2018局部修订版，2018年10月1日起实施）；

（8）《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-2013~GB30000.29-2013，2013年10月10日发布，2014年11月1日起实施）；

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号，2005年10月1日起实施）；

（10）《危险化学品名录》（2015版，2015年2月27日发布，2015年5月1日起实施）；

（11）《国家危险废物名录》（2016年版，原环境保护部令第39号，2016年6月14日发布，2016年8月1日起实施）；

（12）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（13）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002，2002年4月26日发布，2002年6月1日起实施）；

（14）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（15）关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单的公告（生态环境部公告2018年第29号，2018年8月14日发布，2018年9月1日起实施）；

（16）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017，2017年10月14日发布，2018年5月1日起实施）；

（17）《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018，2018年6月22日发布，2018年8月1日起实施）；

（18）《工作场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007，2007年4月27日发布，2007年11月1日起实施）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年1月22日发布，2010年8月1日起实施）；

（20）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单；

（21）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（原环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日起实施）；

（22）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；

（23）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（24）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB-T18664-2002，2002年3月12日发布，2002年10月1日起实施）。

### 其他文件

（1）《天津中油北方石油销售有限公司睦宁路加油站油气回收改造项目环境影响评估报告表》（2013年12月）；

（2）《天津北方石油有限公司睦宁路加油站突发环境事件应急预案》（2016年1月）；

（3）《天津北方石油有限公司睦宁路加油站生产安全事故应急预案》（2018年第二版）；

（4）企业其他相关技术材料。

## 适用范围

本预案适用于天津北方石油有限公司睦宁路加油站站区范围内突发的各类环境事件的预防、紧急应对和事后处理。

具体包括：

（1）乙醇汽油、柴油储存、加油和装卸过程中发生的泄露事故；

（2）环保设备失灵导致的环境污染事故；

（3）火灾、爆炸事故引发的次生环境污染事故；

（4）其它环境突发事故。

## 应急预案体系

天津北方石油有限公司睦宁路加油站突发环境事件应急预案是为应对站内突然发生的，可能造成环境影响、对公众生命健康和财产安全造成损失的环境事件的应对方案，是津福加油站应对泄露、火灾爆炸次生环境风险、环保设备失灵等突发环境事件的综合预案，以加油站现场应急处置为重点。

本预案是针对突发环境事件现场处置的综合预案，与加油站安全生产应急预案及其包含的专项预案之间相互协调、互为补充完善。在发生突发环境事件时，加油站内部应以安全应急预案为基础，在安全事故应急的基础上最大限度的减少事故对环境的不利影响。发生火灾事故时，配合加油站消防专项预案，控制消防废水、泡沫等二次污染物的扩散；发生泄露事故时，根据本预案进行现场处置，一旦现场有发生火灾的可能性，应与消防专项预案进行衔接，做好应急准备。

本预案是天津北方石油有限公司突发环境事件应急预案的一部分，属于《天津市突发环境事件应急预案》和《天津市经济技术开发区突发环境事件应急预案》构成体系的组成部分，是《天津市突发环境事件应急预案》和《天津市经济技术开发区突发环境事件应急预案》在企业层面上的具体体现。本预案中遇事故需要启动最高级（扩大级）环境响应时，应急总指挥或其指定人员应及时汇报开发区政府，在政府及社会救援力量到达现场前，依据本预案组织相关人员进行相应处置，在政府及社会救援力量到达后，听从政府指令，启动区域应急预案，积极配合上一级指挥，共同完成应急救援。

应急预案体系图如下图所示。

图1.4-1  应急预案关系图

## 工作原则

环境突发事件由事件应急指挥机构领导，全体成员分工负责，运转协调有序，反应快速、高效，处置合法、规范，坚持救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合的原则。

（1）救人第一，以人为本

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（4）平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

# 基本情况

## 企业基本信息

| 企业名称 | 天津北方石油有限公司睦宁路加油站（以下简称本加油站） |
| --- | --- |
| 法人代表 | 张富斌 |
| 统一社会信用代码 | 911201163410613119 |
| 单位所在地 | 天津经济技术开发区睦宁路41号 |
| 中心经纬度 | N39°02′47.61′′，E117°41′39.08′′ |
| 行业类别 | F5264机动车燃料零售 |
| 企业规模 | 年销售柴油400m³、乙醇汽油4000m³ |
| 员工人数 | 14人（其中站长1人、副站长1人），执行四班二运转，除站长、副站长外每班职工人数为3人 |
| 工作制度 | 每天2班，每班工作时间12小时，年工作365天 |

天津北方石油有限公司睦宁路加油站（原名天津中油北方石油销售有限公司睦宁路加油站），于2013年12月委托有资质单位编制了《天津中油北方石油销售有限公司睦宁路加油站油气回收改造项目环境影响评估报告表》,并取得了天津市经济技术开发区环境保护局《关于天津中油北方石油销售有限公司睦宁路加油站油气回收改造项目环境影响评估报告备案意见的函》（津开环评〔2013〕119号）。并于2016年进行了竣工环保验收（津开环验〔2016〕42号）。

天津北方石油有限公司睦宁路加油站位于天津经济技术开发区睦宁路41号，地理坐标N39°02′47.61′′，E117°41′39.08′′。共设3座20m3汽油储罐、3座40m3柴油储罐，均为双层埋地储罐。根据GB0156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB0156-2012，2014年修订）中关于加油加气合建站的相关规定，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，油罐总容量折合汽油120m3，为二级加油站。本加油站全年销售汽油4000 m³/a、柴油400 m³/a。根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案的通知》（津政办函〔2018〕37号），本加油站从2018年10月1日期，所销售的汽油为车用乙醇汽油（以下简称汽油）。

本加油站总用地面积约2147m2，罩棚272m2，站房建筑面积为183m2，主要包括营业厅、休息室、值班室、控制室以及配电室等房间。

### 主要工程内容

本加油站组成及主要工程内容汇总表见下表。

表2.1-1  主要工程组成列表

| 工程 分类 | 工程项目 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 站房 | 183m2，主要包括营业厅、休息室、值班室、控制室以及配电室等房间 |
|  | 罩棚 | 272m2，位于站区中东部，设6个加油岛、6台加油机（1台已停用） |
|  | 埋地油罐区 | 地埋柴油储罐（40m3×3座）位于站区北侧，地埋汽油储罐（20m3×3座）位于站区南侧。 |
|  | 卸油点 | 分别位于地埋柴油罐区和地埋汽油储罐的西侧。 |
| 公用 工程 | 给水工程 | 市政给水管网。 |
|  | 排水工程 | 雨污分流制；雨水经站区雨水总排放口排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂。 |
|  | 供电工程 | 市政供电电网。 |
|  | 采暖、制冷 | 站房内采用分体空调采暖制冷。 |
| 环保 工程 | 废水 | 生活污水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂。 |
|  | 废气 | 设有卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油气进行回收处理，未收集的油气无组织排放。 |
|  | 固废 | 设置垃圾箱 |
|  | 噪声 | 安装减振、站区绿化、距离削减。 |

### 主要规模和设备

（1）零售油料情况

本加油站主要进行乙醇汽油、柴油的零售，具体销售情况见下表。

表2.1-2  本加油站主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料 | 单位 | 年销售送量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇汽油 | t/a | 4000 | 外购 |
| 2 | 柴油 | t/a | 400 |  |

（2）主要设备及辅助设施

本加油站站区内的现有的设备详见下表。

表2.1-3  本加油站设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 台 | 6 | 税控潜泵四枪四显，流量5-50L/min | 1台已停用 |
| 2 | 柴油储罐 | 座 | 3 | 40m3 | 双层埋地储罐 |
| 3 | 汽油储罐 | 座 | 3 | 20m3 | 双层埋地储罐 |
| 4 | 油气回收系统 | 套 | 1 | 二次回收 | 加油、卸油油气回收 |
| 5 | 低压配电柜 | 台 | 1 | / | / |
| 6 | 静电接地报警器 | 套 | 2 | 澳波泰克SA-MF | / |
| 7 | 液位报警仪 | 台 | 1 | VEEDER-ROOT | 带高低液位报警 |
| 8 | 泄漏检测仪 | 台 | 1 | WOLFTANK | / |
| 9 | 潜泵控制箱 | 台 | 1 | / | 控制加油机电源及潜油泵 |

## 生产工艺及产污环节

本加油站主要进行汽油、柴油的零售，其工艺流程见下图。

图2.2-1  卸油工艺流程图

图2.2-2  加油工艺流程图

加油站内乙醇汽油及柴油由油槽车运送至站内，利用位差将将槽车内的乙醇汽油、柴油卸入站内地埋油罐内储存。加油时，利用油罐内与加油机联动的潜油泵经加油机给车辆加油。本加油站安装有油气回收系统，对卸油和加油过程中挥发的油气进行回收，同时通过加强营运期管理以及工作人员操作培训，减少跑冒滴漏损失，排放的油气经收集后，由通气管管口排放，管口设置呼吸阀。

本加油站油气回收系统包括一次油气回收系统（卸油油气回收）和二次油气回收系统（加油油气回收）。其工作原理如下：

一次油气回收系统：油罐车在加油站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油气就会排入空气中。一次油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸油气而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。

二次油气回收系统所采用的真空辅助式系统，其工作原理主要是利用外加的辅助动力如真空电动机或同步叶片涡轮式真空泵，在加油运转时产生约1200～1400Pa的中央真空压力，再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气回收。

图2.2-3 一次油气回收系统示意图    图2.2-4 二次油气回收系统示意图

此外，根据安全生产有关要求，本加油站还安装了双层内衬罐渗漏检测系统、视频监控系统以及静电接地报警器。其中，双层内衬罐渗漏检测系统主机设置在站房管理室，罐池的每个观察井内设置一个渗漏检测传感器，渗漏检测传感器信号线在室外埋地敷设，油罐发生渗漏时发出声光报警；视频监控主机设置在站房管理室，站房便利店、罩棚、卸车区、站区出入口等处设视频监控摄像头；静电接地报警器安装在卸油区卸油口、储罐区呼吸阀等处。

## 环保治理措施

### 废气治理措施

（1）卸油废气

当储油罐装料时，停留在罐内的烃类气体被液体置换，产生储油罐装料损失，产生卸油废气。

本加油站卸油过程中会按工艺流程要求连接卸油管与油气回收管线，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，完成连接后，卸油油气进入油罐车内，收集效率很高，逸散极少。

（2）储油废气

储油罐在静置时，由于环境温度和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过呼吸阀排入大气，因此会产生储油废气，储油废气通过呼吸阀排入周边环境中。

（3）加油废气

车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，因此会产生加油废气。加油废气经过油气回收装置回收，未回收部分无组织排放至周边环境中。

（4）汽车尾气

加油车辆进出会产生少量的汽车尾气，无组织排放至周边环境中。

### 废水治理措施

本加油站员工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂，经过污水处理厂处理后最终排入渤海。

### 固体废物治理措施

本站工作人员产生的生活垃圾由城管委定期清运，不会对环境产生二次污染。

本加油站委托专业单位定期进行清罐，清罐过程中产生的废含油棉纱、含油废水均由清罐单位进行处置，本加油站不涉及清罐废物的收集暂存。

本加油站若发生跑冒滴漏等事故，需用吸油毡或不产生静电的拖把、吸油棉等对现场跑冒的油品进行回收，回收后的油品按不合格油品进行处理，地面上难以回收的油品用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土；现场处置完毕后，暂存在密闭容器中，作为危险废物及时交有资质单位进行处置。

## 企业周边环境风险受体

### 大气环境风险受体

天津北方石油有限公司睦宁路加油站位于天津经济技术开发区睦宁路41号，企业及周边500m范围内人口分布如下表。

表2.4-1  本加油站周边500m范围内人口分布情况

| 序号 | 敏感目标 | 距离（m） | 功能 | 相对 位置 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本加油站 | — | 企业 | — | 13 |
| 2 | 天津泰达园林规划设计院 | 10 | 企业 | 西 | 100 |
| 3 | 康因工业厂房 | 10 | 企业 | 南 | 100 |
| 4 | 鲍诺曼泵业系统（天津）有限公司 | 20 | 企业 | 北 | 30 |
| 5 | 天津茂钠康耐火材料有限公司 | 50 | 企业 | 东北 | 30 |
| 6 | 牧野机床（中国）有限公司天津分公司 | 50 | 企业 | 东南 | 20 |
| 7 | 天津睦宁汽车销售服务有限公司 | 80 | 企业 | 东南 | 70 |
| 8 | 浦项（天津）钢材加工有限公司 | 80 | 企业 | 南 | 150 |
| 9 | 爱克林（天津）有限公司 | 90 | 企业 | 东北 | 80 |
| 10 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 100 | 企业 | 北 | 250 |
| 11 | YAZAK12号库 | 110 | 企业 | 西北 | 50 |
| 12 | 天津港航工程有限公司 | 140 | 企业 | 东南 | 610 |
| 13 | 天津泰达电力公司培训中心 | 160 | 企业 | 东南 | 100 |
| 14 | 天津益健元生物科技有限公司 | 180 | 企业 | 东南 | 10 |
| 15 | 天津北洋百川生物技术有限公司 | 180 | 企业 | 东 | 50 |
| 16 | 马克尔食品设备（天津）有限公司 | 200 | 企业 | 北 | 60 |
| 17 | 天津众通汽车配件有限公司 | 200 | 企业 | 西北 | 500 |
| 18 | 天津市公路养路费征稽处征稽一所 | 200 | 行政办公 | 东南 | 50 |
| 19 | 天津远海声学仪器有限公司 | 210 | 企业 | 东南 | 50 |
| 20 | 国翔公寓 | 230 | 居住 | 西南 | 8000 |
| 21 | 天津环洁汽车能源有限公司 | 240 | 企业 | 北 | 80 |
| 22 | 天津开发区泰达印刷有限公司 | 240 | 企业 | 东北 | 50 |
| 23 | 天津华泰医院 | 240 | 医疗卫生 | 西南 | 100 |
| 24 | 豪迈实业发展有限公司 | 270 | 企业 | 西北 | 50 |
| 25 | 富士康（天津）精密工业有限公司 | 280 | 企业 | 东北 | 1000 |
| 26 | 天津乐富容器有限公司 | 280 | 企业 | 东北 | 300 |
| 27 | 泰仁特（天津）电子器材有限公司 | 280 | 企业 | 西北 | 50 |
| 28 | 天津阿尔法保健品有限公司 | 280 | 企业 | 西北 | 200 |
| 29 | 津亚电子有限公司 | 290 | 企业 | 东南 | 500 |
| 30 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 320 | 企业 | 北 | 170 |
| 31 | 天津百万魅力包材有限公司 | 320 | 企业 | 西北 | 20 |
| 32 | 鸿发投资集团 | 330 | 企业 | 西北 | 200 |
| 33 | 模泰公司 | 340 | 企业 | 西北 | 100 |
| 34 | 开泰科技园 | 340 | 企业 | 东南 | 4000 |
| 35 | 天津旭麟达科技有限公司 | 340 | 企业 | 西南 | 50 |
| 36 | 京瓷（天津）太阳能有限公司 | 340 | 企业 | 东南 | 220 |
| 37 | 天津泰达园林建设有限公司 | 350 | 企业 | 南 | 180 |
| 38 | 黄海路派出所 | 350 | 行政办公 | 西北 | 50 |
| 39 | 天津泰达足球俱乐部有限公司 | 380 | 企业 | 西南 | 130 |
| 40 | 天津泰达津联自来水有限公司 | 380 | 企业 | 西北 | 250 |
| 41 | 天津（河北）海运有限公司 | 420 | 企业 | 东南 | 70 |
| 42 | 中新科炬生物制药公司 | 420 | 企业 | 西北 | 200 |
| 43 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 430 | 企业 | 东北 | 4170 |
| 合计 | 22463 |

图2.4-1  本加油站周边500m范围内人口分布情况

本加油站周围5km范围内大气环境风险受体分布如下表所示。

表2.4-2  本加油站周边5km范围内人口分布情况

| 序号 | 敏感目标 | 距离（m） | 功能 | 相对 位置 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄海路派出所 | 350 | 行政办公 | 北 | 50 |
| 2 | 天海公寓 | 780 | 居住 | 西北 | 4000 |
| 3 | 欧风家园 | 2350 | 居住 | 西 | 3600 |
| 4 | 晴景家园 | 2360 | 居住 | 西 | 10500 |
| 5 | 晓镇家园 | 2330 | 居住 | 西 | 18000 |
| 6 | 贻和花园 | 2530 | 居住 | 西 | 5400 |
| 7 | 国翔公寓 | 230 | 居住 | 西南 | 8000 |
| 8 | 天津华泰医院 | 240 | 医院 | 西南 | 100 |
| 9 | 米兰世纪花园 | 1970 | 居住 | 西南 | 4700 |
| 10 | 泽城花园 | 2530 | 居住 | 西南 | 13000 |
| 11 | 鸿泽园 | 2180 | 居住 | 西南 | 900 |
| 12 | 新时代花园 | 1760 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 13 | 怡园小区 | 1700 | 居住 | 西南 | 500 |
| 14 | 银河大厦 | 1800 | 居住 | 西南 | 900 |
| 15 | 银珠公寓 | 1680 | 居住 | 西南 | 2800 |
| 16 | 怡园新村 | 2000 | 居住 | 西南 | 2800 |
| 17 | 怡园西里 | 2150 | 居住 | 西南 | 800 |
| 18 | 康翠园 | 2140 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 19 | 怡园里 | 2200 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 20 | 格调林泉 | 2660 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 21 | 万联别墅 | 2500 | 居住 | 西南 | 500 |
| 22 | 康隆苑 | 1120 | 居住 | 南 | 600 |
| 23 | 中盈小区 | 1170 | 居住 | 南 | 1500 |
| 24 | 森泰小区 | 1230 | 居住 | 南 | 1300 |
| 25 | 汇泉园 | 1290 | 居住 | 南 | 2600 |
| 26 | 雅园 | 1270 | 居住 | 南 | 1200 |
| 27 | 开发区第一中学 | 1340 | 教育 | 南 | 1827 |
| 28 | 康馨花园 | 1430 | 居住 | 南 | 900 |
| 29 | 银河公寓 | 1540 | 居住 | 南 | 500 |
| 30 | 博美园 | 1610 | 居住 | 南 | 1000 |
| 31 | 怡园别墅 | 1590 | 居住 | 南 | 200 |
| 32 | 加孚园 | 1810 | 居住 | 南 | 350 |
| 33 | 瑞园 | 1850 | 居住 | 南 | 500 |
| 34 | 海望园 | 1550 | 居住 | 南 | 636 |
| 35 | 沁园 | 1590 | 居住 | 南 | 1100 |
| 36 | 开发区职业技术学院 | 1650 | 教育 | 南 | 7000 |
| 37 | 银河小区 | 1750 | 居住 | 南 | 1000 |
| 38 | 明珠小区 | 1850 | 居住 | 南 | 550 |
| 39 | 天津市公路养路费征稽处征稽一所 | 200 | 行政办公 | 东南 | 50 |
| 40 | 瑞馨公寓 | 600 | 居住 | 东南 | 1900 |
| 41 | 阳光新园 | 1730 | 居住 | 东南 | 800 |
| 42 | 御景园邸 | 1820 | 居住 | 东南 | 200 |
| 43 | 嘉乐城 | 1930 | 居住 | 东南 | 200 |
| 44 | 桐景园 | 640 | 居住 | 东南 | 3100 |
| 45 | 傲景苑 | 1010 | 居住 | 东南 | 2200 |
| 46 | 泰丰花园 | 870 | 居住 | 东南 | 3700 |
| 47 | 枫景园 | 1270 | 居住 | 东南 | 660 |
| 48 | 泰达养老院 | 1320 | 居住 | 东南 | 200 |
| 49 | 泰丰花园 | 1170 | 居住 | 东南 | 4200 |
| 50 | 融科瀚棠 | 1480 | 居住 | 东南 | 4200 |
| 51 | 泰达第二小学 | 1800 | 教育 | 东南 | 1200 |
| 52 | 弘景苑 | 1820 | 居住 | 东南 | 500 |
| 53 | 开发区第二中学 | 1920 | 教育 | 东南 | 450 |
| 54 | 伴景湾花园 | 1990 | 居住 | 东南 | 1600 |
| 55 | 翠亨村 | 1320 | 居住 | 东南 | 6800 |
| 56 | 塘沽开发区管委会 | 4430 | 行政办公 | 西北 | 100 |
| 57 | 贻成豪庭 | 4320 | 居住 | 西北 | 15100 |
| 58 | 云山道学校 | 4510 | 文化教育 | 西北 | 2200 |
| 59 | 万通上北新新家园 | 4810 | 居住 | 西北 | 11100 |
| 60 | 融科贻锦台 | 4440 | 居住 | 西北 | 7700 |
| 61 | 新北第一小学 | 4340 | 文化教育 | 西北 | 800 |
| 62 | 塘沽第一职业中专 | 4120 | 文化教育 | 西北 | 4000 |
| 63 | 御水园 | 4510 | 居住 | 西北 | 1400 |
| 64 | 德景花园 | 4240 | 居住 | 西北 | 800 |
| 65 | 怡景花园 | 4100 | 居住 | 西北 | 2300 |
| 66 | 贻成尚北 | 3940 | 居住 | 西北 | 11800 |
| 67 | 融科心贻湾 | 4990 | 居住 | 西北 | 7900 |
| 68 | 贻成峰景 | 4610 | 居住 | 西北 | 3700 |
| 69 | 渤海园 | 4240 | 居住 | 西北 | 1000 |
| 70 | 堰宾里 | 4220 | 居住 | 西北 | 1100 |
| 71 | 迎宾园 | 3880 | 居住 | 西北 | 1500 |
| 72 | 塘沽工农村小学 | 3960 | 居住 | 西北 | 950 |
| 73 | 首创国际城 | 3620 | 居住 | 西北 | 14500 |
| 74 | 迎春园 | 3970 | 居住 | 西北 | 200 |
| 75 | 紫荆花园 | 3710 | 居住 | 西北 | 1300 |
| 76 | 贻正嘉合 | 3480 | 居住 | 西北 | 4500 |
| 77 | 蓝山花园 | 3130 | 居住 | 西北 | 7400 |
| 78 | 金泰新村 | 4700 | 居住 | 西北 | 3000 |
| 79 | 海韵园 | 4800 | 居住 | 西北 | 1500 |
| 80 | 悦海花园 | 4820 | 居住 | 西北 | 4500 |
| 81 | 中国交通建设工程学院（天津分院） | 4830 | 文化教育 | 西北 | 1000 |
| 82 | 丹东里 | 4850 | 居住 | 西北 | 2800 |
| 83 | 贻信康庭 | 4900 | 居住 | 西北 | 2600 |
| 84 | 塘沽第一幼儿园 | 4900 | 文化教育 | 西北 | 1000 |
| 85 | 安太里 | 4910 | 居住 | 西北 | 1200 |
| 86 | 岷江里小学 | 4970 | 文化教育 | 西南 | 700 |
| 87 | 长江里 | 4760 | 居住 | 西南 | 400 |
| 88 | 满江里 | 5000 | 居住 | 西南 | 500 |
| 89 | 桂江里 | 4810 | 居住 | 西南 | 450 |
| 90 | 湘江里 | 4930 | 居住 | 西南 | 500 |
| 91 | 徐州道小学 | 4990 | 文化教育 | 西南 | 600 |
| 92 | 珠江里 | 5030 | 居住 | 西南 | 900 |
| 93 | 莱茵春天 | 3680 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 94 | 鸿正绿色家园 | 4160 | 居住 | 西南 | 4100 |
| 95 | 奥林花园 | 3770 | 居住 | 西南 | 4000 |
| 96 | 丽水园 | 3480 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 97 | 滨海名郡 | 3530 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 98 | 浙江路小学 | 3990 | 文化教育 | 西南 | 2250 |
| 99 | 庆丰园 | 2950 | 居住 | 西南 | 1300 |
| 100 | 卧龙园 | 3030 | 居住 | 西南 | 1100 |
| 101 | 宏达园 | 2760 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 102 | 康乐园 | 2930 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 103 | 州山街 | 2840 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 104 | 贻和花园 | 2520 | 居住 | 西南 | 5600 |
| 105 | 塘沽十三中学 | 4480 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 106 | 开源里 | 4540 | 居住 | 西南 | 3400 |
| 107 | 静安里 | 4240 | 居住 | 西南 | 2800 |
| 108 | 大庆道小学 | 4180 | 文化教育 | 西南 | 500 |
| 109 | 十堰里 | 4240 | 居住 | 西南 | 2700 |
| 110 | 桂林路小学 | 4650 | 文化教育 | 西南 | 1100 |
| 111 | 兴华里 | 4710 | 居住 | 西南 | 6000 |
| 112 | 承德里 | 4500 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 113 | 保定里 | 4340 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 114 | 唐山里 | 4430 | 居住 | 西南 | 1900 |
| 115 | 兴华里学校 | 4790 | 文化教育 | 西南 | 120 |
| 116 | 塘沽妇幼保健医院 | 4700 | 医疗卫生 | 西南 | 500 |
| 117 | 众智贻兴园 | 4910 | 居住 | 西南 | 2700 |
| 118 | 碧海兰庭 | 4950 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 119 | 中国石油集团工程技术研究院 | 4640 | 行政办公、居住 | 西南 | 310 |
| 120 | 文明里 | 3830 | 居住 | 西南 | 3500 |
| 121 | 城市名居 | 3730 | 居住 | 西南 | 3600 |
| 122 | 华蓉里 | 4000 | 居住 | 西南 | 2200 |
| 123 | 文安里 | 3820 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 124 | 中心北里 | 3450 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 125 | 707研究所 | 4170 | 行政办公 | 西南 | 1000 |
| 126 | 广州道小学 | 3990 | 文化教育 | 西南 | 1100 |
| 127 | 新园里 | 3800 | 居住 | 西南 | 1600 |
| 128 | 锦州里 | 4290 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 129 | 湛江里 | 4210 | 居住 | 西南 | 500 |
| 130 | 苏州里 | 4110 | 居住 | 西南 | 600 |
| 131 | 塘沽四幼 | 4030 | 文化教育 | 西南 | 450 |
| 132 | 塘沽十四中学 | 3810 | 文化教育 | 西南 | 1650 |
| 133 | 治国里 | 3960 | 居住 | 西南 | 3200 |
| 134 | 徐州里 | 3300 | 居住 | 西南 | 3000 |
| 135 | 杭州里 | 4120 | 居住 | 西南 | 3300 |
| 136 | 时代名居 | 4340 | 居住 | 西南 | 3000 |
| 137 | 荷香园 | 4430 | 居住 | 西南 | 3600 |
| 138 | 宁发里 | 4380 | 居住 | 西南 | 800 |
| 139 | 天津海运职业学院 | 4210 | 文化教育 | 西南 | 8500 |
| 140 | 禧顺馨园 | 4980 | 居住 | 西南 | 2700 |
| 141 | 怡信居 | 4820 | 居住 | 西南 | 3000 |
| 142 | 塘沽高等自学考试教育学院 | 4780 | 文化教育 | 西南 | 50 |
| 143 | 福苑居 | 4930 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 144 | 雨景盛和园 | 4620 | 居住 | 西南 | 6100 |
| 145 | 胜利公寓 | 4630 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 146 | 毓园小区 | 4850 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 147 | 纳海嘉园 | 5200 | 居住 | 西南 | 2700 |
| 148 | 康居园 | 3200 | 居住 | 西南 | 2800 |
| 149 | 宜昌里 | 3660 | 居住 | 西南 | 2300 |
| 150 | 宜昌南里 | 3880 | 居住 | 西南 | 800 |
| 151 | 长征里 | 3510 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 152 | 滨海外国语学院 | 3620 | 文化教育 | 西南 | 1300 |
| 153 | 辽宁里 | 3780 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 154 | 吉安里 | 3290 | 居住 | 西南 | 1300 |
| 155 | 遵义里 | 3930 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 156 | 向阳第三小学 | 3870 | 文化教育 | 西南 | 1000 |
| 157 | 贵阳里 | 4000 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 158 | 吉宁里 | 3670 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 159 | 宏达公寓 | 3920 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 160 | 贻丰家园 | 2910 | 居住 | 西南 | 3600 |
| 161 | 贻成小学 | 2790 | 文化教育 | 西南 | 1200 |
| 162 | 贻丰园 | 2920 | 居住 | 西南 | 4300 |
| 163 | 东方里 | 3260 | 居住 | 西南 | 500 |
| 164 | 延安里 | 3570 | 居住 | 西南 | 400 |
| 165 | 贻静园 | 3440 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 166 | 韶山里 | 3320 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 167 | 贻成东园 | 3230 | 居住 | 西南 | 900 |
| 168 | 韶山北里 | 3360 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 169 | 福达苑 | 3520 | 居住 | 西南 | 800 |
| 170 | 吉庆里 | 4180 | 居住 | 西南 | 400 |
| 171 | 吉顺里 | 4190 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 172 | 锦绣园 | 4340 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 173 | 西小庄 | 4470 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 174 | 和平里 | 3940 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 175 | 东风里 | 4200 | 居住 | 西南 | 1700 |
| 176 | 西邻村 | 4300 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 177 | 塘沽十一中学 | 3900 | 文化教育 | 西南 | 850 |
| 178 | 向阳第一小学 | 4070 | 文化教育 | 西南 | 1000 |
| 179 | 三星里 | 4130 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 180 | 跃进里 | 3710 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 181 | 福园里 | 3870 | 居住 | 西南 | 1100 |
| 182 | 秀园里 | 3990 | 居住 | 西南 | 700 |
| 183 | 芳园里 | 3830 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 184 | 北安里 | 3970 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 185 | 安琪花园 | 4080 | 居住 | 西南 | 900 |
| 186 | 贻顺园 | 4060 | 居住 | 西南 | 1000 |
| 187 | 兴园里 | 3650 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 188 | 久安里 | 4480 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 189 | 海图公寓 | 4780 | 居住 | 西南 | 3000 |
| 190 | 塘沽第一中学 | 4940 | 文化教育 | 西南 | 3200 |
| 191 | 草场街小学 | 4960 | 文化教育 | 西南 | 1680 |
| 192 | 民安里 | 4400 | 居住 | 西南 | 2100 |
| 193 | 民泰里 | 4320 | 居住 | 西南 | 1700 |
| 194 | 民和里 | 4560 | 居住 | 西南 | 700 |
| 195 | 吉祥里 | 4490 | 居住 | 西南 | 1500 |
| 196 | 永利花园 | 4260 | 居住 | 西南 | 1600 |
| 197 | 福星里 | 4510 | 居住 | 西南 | 1200 |
| 198 | 联合村 | 4260 | 居住 | 西南 | 1700 |
| 199 | 明星里 | 4430 | 居住 | 西南 | 600 |
| 200 | 天津市渤海化工职业学院 | 4510 | 文化教育 | 西南 | 700 |
| 201 | 塘沽第六中学 | 4400 | 文化教育 | 西南 | 1860 |
| 202 | 新华里 | 4520 | 居住 | 西南 | 1800 |
| 203 | 第一中心小学 | 4760 | 文化教育 | 西南 | 1220 |
| 204 | 中国塘 | 4650 | 居住 | 西南 | 2800 |
| 205 | 紫竹花园 | 2840 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 206 | 万科紫台 | 3020 | 居住 | 西南 | 2500 |
| 207 | 振业博雅轩 | 3030 | 居住 | 西南 | 3000 |
| 208 | 金海花园 | 3550 | 居住 | 西南 | 700 |
| 209 | 晓园新村 | 3120 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 210 | 天津开发区国际学校 | 2870 | 文化教育 | 西南 | 1400 |
| 211 | 阳光花园 | 2870 | 居住 | 西南 | 250 |
| 212 | 荣鑫园 | 3110 | 居住 | 西南 | 2000 |
| 213 | 新天地华庭 | 2340 | 居住 | 南 | 1500 |
| 214 | 天元居 | 2360 | 居住 | 南 | 1800 |
| 215 | 世富嘉园 | 2500 | 居住 | 南 | 2000 |
| 216 | 怡心园 | 2440 | 居住 | 南 | 3700 |
| 217 | 鸿泰花园 | 2560 | 居住 | 南 | 200 |
| 218 | 云锦蓝庭 | 2630 | 居住 | 南 | 800 |
| 219 | 雅诗阁 | 2810 | 居住 | 南 | 2000 |
| 220 | 幸福家园 | 3990 | 居住 | 南 | 2000 |
| 221 | 馨苑小区 | 4500 | 居住 | 南 | 6100 |
| 222 | 胜阳里 | 4580 | 居住 | 南 | 800 |
| 223 | 鑫盛大厦 | 3750 | 居住 | 南 | 3500 |
| 224 | 紫云国际 | 3940 | 居住 | 南 | 3000 |
| 225 | 馨苑新城 | 4140 | 居住 | 南 | 2800 |
| 226 | 朝阳新村 | 4500 | 居住 | 南 | 5500 |
| 227 | 新城家园 | 3480 | 居住 | 南 | 21000 |
| 228 | 新都家园 | 3850 | 居住 | 南 | 7000 |
| 229 | 紫云小学 | 3900 | 文化教育 | 南 | 500 |
| 230 | 紫云园 | 3930 | 居住 | 南 | 9000 |
| 231 | 春风里 | 4430 | 居住 | 南 | 1000 |
| 232 | 世纪祥和新园 | 4340 | 居住 | 南 | 1700 |
| 233 | 富贵嘉园 | 4390 | 居住 | 南 | 7300 |
| 234 | 东海云天 | 3660 | 居住 | 东南 | 3700 |
| 235 | 芳云园 | 3810 | 居住 | 东南 | 2800 |
| 236 | 华云园 | 4040 | 居住 | 东南 | 3800 |
| 237 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 | 4320 | 行政办公 | 东南 | 1000 |
| 238 | 爱丽家园 | 1800 | 居住 | 东南 | 1500 |
| 239 | 泰达医院 | 2240 | 医疗卫生 | 东南 | 200 |
| 240 | 南开大学泰达学院 | 2410 | 文化教育 | 东南 | 2500 |
| 241 | 柏翠园 | 2980 | 居住 | 东南 | 600 |
| 242 | 万通华府 | 2720 | 居住 | 东南 | 2600 |
| 243 | 尊品庭苑 | 2990 | 居住 | 东南 | 200 |
| 244 | 天津泰达枫叶国际学校 | 2650 | 文化教育 | 东南 | 5500 |
| 245 | 泰达国际学校 | 2860 | 文化教育 | 东南 | 500 |
| 246 | 瑞庭公寓 | 3090 | 居住 | 东南 | 1500 |
| 247 | 月韵轩 | 3080 | 居住 | 东南 | 1900 |
| 248 | 星缘轩 | 3260 | 居住 | 东南 | 1900 |
| 249 | 花语轩 | 3250 | 居住 | 东南 | 4000 |
| 250 | 月荣轩 | 3330 | 居住 | 东南 | 9000 |
| 251 | 星月轩 | 3390 | 居住 | 东南 | 10000 |
| 252 | 悦蓝轩 | 3600 | 居住 | 东南 | 4500 |
| 253 | 朗月轩 | 3840 | 居住 | 东南 | 4000 |
| 254 | 贝肯山 | 3120 | 居住 | 东南 | 3400 |
| 255 | 津滨滨海国际 | 3620 | 居住 | 东南 | 1500 |
| 256 | 贻芳嘉园 | 4010 | 居住 | 东南 | 3800 |
| 257 | 临开里 | 4210 | 居住 | 东南 | 3700 |
| 258 | 近开里 | 4360 | 居住 | 东南 | 4200 |
| 259 | 濒开里 | 4270 | 居住 | 东南 | 3900 |
| 260 | 北仑里 | 4460 | 居住 | 东南 | 4300 |
| 261 | 天成轩 | 3730 | 居住 | 东南 | 1200 |
| 262 | 天津泰达实验中学 | 3810 | 文化教育 | 东南 | 1500 |
| 263 | 福瑞花园 | 4020 | 居住 | 东南 | 2000 |
| 264 | 名仕花园 | 4150 | 居住 | 东南 | 2500 |
| 265 | 联发集团服务外包产业园住宅 | 2830 | 居住 | 东南 | 6000 |
| 266 | 万科海港城 | 2880 | 居住 | 东南 | 18000 |
| 267 | 君景公寓 | 3770 | 居住 | 东南 | 1200 |
| 268 | 新港中学 | 4600 | 居住 | 东南 | 900 |
| 269 | 成开里 | 4620 | 居住 | 东南 | 160 |
| 270 | 新开里 | 4630 | 居住 | 东南 | 5500 |
| 271 | 华开里 | 4670 | 居住 | 东南 | 2300 |
| 272 | 贻泽园 | 4700 | 居住 | 东南 | 1100 |
| 273 | 永开里 | 4730 | 居住 | 东南 | 1300 |
| 274 | 天津港公安局 | 4720 | 行政办公 | 东南 | 150 |
| 275 | 天津科技大学 | 3930 | 文化教育 | 北 | 30000 |
| 276 | 青梅苑 | 3700 | 居住 | 北 | 150 |
| 277 | 清兰园 | 3800 | 居住 | 北 | 300 |
| 278 | 尚德园 | 3970 | 居住 | 东北 | 4200 |
| 279 | 天富公寓 | 3830 | 居住 | 东北 | 2000 |
| 280 | 富士康公寓 | 3640 | 居住 | 东北 | 1000 |
| 281 | 天润公寓 | 3640 | 居住 | 东北 | 2000 |
| 282 | 天江公寓 | 3710 | 居住 | 东北 | 5400 |
| 283 | 天美公寓 | 3830 | 居住 | 东北 | 1000 |
| 284 | 天泽公寓 | 3960 | 居住 | 东北 | 1000 |
| 合计 | 746723 |

### 水环境风险受体

本加油站雨污分流制。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂，经过污水处理厂处理后通过原北排明渠入海口排入渤海。雨水经站厂区雨水总排口进入市政雨水管网，经第五大街穿过东海路最终汇入天津港港池。

按照《企业突发环境事件评估（指南）》及《企业突发环境事件风险分级方法》应调查企业雨水、污水总排口下游10公里范围内水环境风险受体（包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等）等情况。本加油站雨水总排口下游10公里范围内水环境风险受体为渤海。

# 环境风险源识别与风险评估

通过对加油站运行过程中涉及的风险物质进行危险性识别，本加油站大气环境风险物质及水环境风险物质为乙醇汽油、柴油。

对可能发生的突发环境事件及其后果进行分析：

（1）泄漏事故

本站储罐为地埋双层储罐，输油管线内油品暂存量较小，管线发生泄漏后，通过切断输送阀，可有效控制油品泄漏量，不会发生油品大面积泄漏。加油站运行期正常状况下，由于采用较为先进的双层罐体，并建立完备的在线监控系统及定期检查制度，一般情况下油品不会渗漏，如果发生泄露，加油操作时，抽取地下储罐油，可及时检测并关闭系统阀门，泄露油品可截留在罐体双层介质之间。

槽罐车卸油过程中有专门的人员进行操作及观察，泄露时及时采取措施，停止泄露，对泄露油品进行围堵，泄漏事故能迅速得到控制，扩散进入下游水环境风险受体的可能性很小；根据汽油及乙醇泄露事故下扩散情况预测，本加油站泄漏事故下风向未出现半致死浓度，加油站现场较空旷，有利于污染物扩散，乙醇汽油的挥发不会对周边环境风险受体产生严重影响。

（2）火灾事故

卸油区以及加油区的工作人员在操作时遇明火、静电或油品泄漏后长时间无人发觉，可能引发火灾；遇明火引发火灾。火灾事件会产生大量烟尘和CO等气体污染周围大气环境，本加油站火灾产生的CO等气体较少并且产生时间较短，加油站现场较空旷，有利于污染物扩散，预计不会对周边环境产生严重影响。

当加油站发生火灾事故，需要请求消防救援时，将用到消防水来灭火。消防废水中含有泄露物料和消防泡沫，如果直接排放，经市政管网进入下游水体，可能造成水环境风险受体污染。本加油站在火灾事故时，利用周边排水管道、消防沙袋构筑堤坝，形成临时应急事故池，将事故废水截留在临时事故池中，阻止事故废水向下游水环境风险受体扩散，预计不会对周边环境产生较大影响。

对现有的管理制度、防控和应急设施进行分析，比较得出现有环境风险防控与应急措施的差距，制定完善风险防控和应急措施的实施计划，加油站按照相应的要求进行整改。

整改内容包括：

（1）按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）补充应急物资；

（2）依据环保部发布的《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》建立环境风险排查机构及相关制度。

最终对企业的环境风险等级进行表征，本加油站的环境风险等级为一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。

具体情况详见《天津北方石油有限公司睦宁路加油站环境风险评估报告》。

# 应急组织机构与职责

为保证紧急情况下的应急救援，本加油站建立应急小组，负责紧急情况下人员、资源配置调动；确定现场指挥人员；调查事故原因；批准预案的启动与终止；事故的上报及预案演练等。

## 组织体系

结合企业生产安全事故应急预案，天津北方石油有限公司睦宁路加油站建立完善的突发环境事件应急小组，由天津北方石油有限公司总经理李彬任总指挥，站长张富斌、副站长田博担任副总指挥，由现场收银员任应急通讯员，由现场加油员任环境应急处置人员。

## 应急组织机构职责

（1）总指挥职责：

①组织编制并批准应急预案及其预；

②负责事故应急的指挥工作；

③对特殊情况进行紧急决断，判断是否需要外援；

④及时向公司上级部门、政府报告和向社会发布有关信息；

⑤批准本预案的启动与终止；

⑥保证必要应急救援器材和物资的日常储备，并在应急救援状态下，统一指挥和调用公司的各类器材、物资、人员和占用场地，应急救援结束后保证及时归还或补充。

（2）副总指挥职责：

①协助总指挥完成应急救援相关工作；

②总指挥不在场时，履行总指挥的应急指挥职责。

（3）应急通讯人员职责：

①接到总指挥报警指令后，依总指挥决策报警，将事故发生情况通报全站，启动应急救援预案；

②及时将总指挥的指令广播通报，协助总指挥联络协调各职能部门协做，依据总指挥命令，向政府部门通报；

③如预见事故可能危及到友邻公司，协助总指挥通报友邻公司疏散；

④危险解除后，协助总指挥发布解除救援预案指令；

⑤负责联系外部监测单位，对产生的消防废水实施监测。

（4）环境应急处置人员职责

①现场警戒、隔离工作；

②生产作业现场工艺处置和抢险作业；

③负责事故现场泄漏危险化学品的堵截，清理泄漏有害物资扩散区域内的无害化处理、配合环境监测部门对大气、水体、土壤等进行环境及时监测。收集应急救灾产生的各种危险废物、泄漏废油、消防清洗废水及吸油棉纱等；

④利用现场消防物资进行火灾事故先期救援工作。

突发环境事故应急条件下应急小组组成和联系方式见下表。

表4.1-1  突发应急条件下应急小组组成

| 救援组 | 成员 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李 彬 | 总经理 | 18502210749 |
| 副总指挥 | 张富斌 | 站 长 | 13132006124 |
|  | 田 博 | 副站长 | 13312040817 |
| 应急通讯员 | 郝甜甜 | 收银员 | 13622175264 |
|  | 苑 旺 | 收银员 | 13302011074 |
|  | 王洪芬 | 收银员 | 13920304715 |
|  | 李 蒙 | 收银员 | 13672092053 |
|  | 陈 健 | 收银员 | 13516286805 |
|  | 周 然 | 收银员 | 15922093604 |
| 应急处置人员 | 田海宝 | 加油员 | 18920036775 |
|  | 田松舟 | 加油员 | 18920035772 |
|  | 苗 君 | 加油员 | 18920198729 |
|  | 孙 强 | 加油员 | 13820923622 |
|  | 党 宇 | 加油员 | 17502231654 |
|  | 李 星 | 加油员 | 13194683586 |

## 互助救援救援队伍

当遇到较大或重大突发环境事件时，向周边邻近公司请求援助，以便将事故造成的危害降至最低。

表4.4-1  周边临近企业及联系人信息

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 康因工业厂房 | 宋健 | 13802026567 |
| 天津泰达绿化集团有限公司 | 李主任 | 022-66866868 |
| 天津茂钠康耐火材料有限公司 | 苗主任 | 13920260624 |

# 预警

## 预警分级

按照事故的可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级预警：三级（轻度）预警，二级（一般）预警、一级（较大）预警。

（1）一级预警：加油站发生大量油品泄露、火灾、爆炸等，超过本站事故应急救援能力，可能产生较大环境影响或者事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边单位、居民区。

（2）二级预警：油品泄漏，但事故影响范围在加油站内，事故在短时间内采取有效措施可以得到控制。

（3）三级预警：或环保设备失灵导或其他隐患，泄漏事故影响范围在加油站内，在短时间内采取有效措施可以得到控制。

## 预警监控

站区内设置24小时监控，加强防范，站厂设有视频监控系统、液位报警仪及油罐泄露检测仪；卸油口、油罐区放散阀等处设有能检测接地装置状态的静电接地报警仪器；若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。

## 信息报告

（1）内部报告

当发生异常情况后，现场人员立即向值班站长报告，经确认后由值班站长上报应急总指挥，应急总指挥（不在时为副指挥）根据事故发生的类型、地点及大小，判断事故发生的趋势和可能影响范围，提醒站内相关人员做好预防准备，防治事故进一步扩大。

（2）信息上报

应急总指挥（不在时为副指挥）接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，采取有效措施组织抢救，减少人员伤亡和财产损失。由应急通讯人员或总指挥指派专人在事故发生后1小时内向开发区生态环境局、应急管理局汇报。

报告事故应当包括下列内容：

a）事故发生单位概况；

b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

c）事故的简要经过；

d）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

e）已经采取的措施；

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向开发区生态环境局、应急管理局等政府部门汇报。

外部应急通信联系电话如下表所示。

表5.3-1  外部应急单位联系电话

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 | 治安 警戒 |
| 2 | 开发区公安分局 | 022-25209876 |  |
| 3 | 开发区交警大队 | 022-25329891 |  |
| 4 | 消防报警 | 119 | 火灾 消防 |
| 5 | 开发区消防支队 | 022-65313119 |  |
| 6 | 医疗急救 | 120 | 伤员 急救 |
| 7 | 泰达国际心血管病医院 | 022-65208444 |  |
| 8 | 泰达医院 | 022-65202000 |  |
| 9 | 卫生防病站 | 022-25204378 |  |
| 10 | 天津市应急办公室 | 022-83606505 | 应急 指挥 |
| 11 | 天津市生态环境局应急热线 | 022-87671500、87671595 |  |
| 12 | 开发区应急指挥中心 | 022-25201111 |  |
| 13 | 开发区生态环境局应急热线 | 022-65305060 |  |

（3）信息通报

a）站内通报

由应急通讯人员通知所有人员进行紧急处理。非普通班时间,则由值班人员电话通知各负责人回站,以进行紧急应变。

b）站外通报

由应急通讯人员或总指挥指派人员向站外通报，向外部单位请求支援，请求最近的消防、医院、政府等单位予以支援，涉及周边群众生命安全的，应及时请求政府相关部门组织周边群众进行疏散。

通报内容应简洁有效，准确通报

（1）通报者:天津北方石油有限公司睦宁路加油站

（2）灾害地点:天津经济技术开发区睦宁路41号；

（3）时  间:于     日     点	     分发生；

（4）灾害种类:                    (火灾、泄漏事故)；

（5）灾害程度:                   （污染物的种类数量，已污染的范围）；

（6）灾   情:	                      （已造成或则可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失潜在的危害程度，潜在的危害程度，转化方向趋向，可能受影响区域）；

（7）请求支援:请提供               救援(部门，数量)；

（8）联络电话：

## 预警解除

应急总指挥（总指挥不在时可由副总指挥）根据情况宣布预警解除，并通知相关单位。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

# 应急响应和措施

## 分级响应机制

根据《国家突发环境事件应急预案》中关于事故分级情况可知，突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，地方各级人民政府按照有关规定全面负责突发环境事件应急处置工作，环保总局及国务院相关部门根据情况给予协调支援。突发环境污染事件发生后，应沉着冷静地了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断、分类、分级，根据事件等级迅速果断的采取处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度的降低事故影响。针对突发环境事件的紧急程度、危害程度、影响范围、突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

本预案是针对天津北方石油有限公司睦宁路加油站所编制的，预案相应机构为天津北方石油有限公司睦宁路加油站应急小组，根据企业具体情况，将应急响应分为三个级别，分别是扩大级（一级）、站厂级（二级）、现场级（三级）。扩大级（I级）应急响应对应《国家突发环境事件应急预案》中一般级（Ⅳ级）应急响应。

## 分级响应启动条件

### 现场级（三级）应急响应启动条件

符合以下条件之一，启动现场级应急响应：

（1）可利用现场消防器材处置的初期火灾事故；

（2）因装卸作业不当、阀门、管线连接不严密，使物料（乙醇汽油、柴油）发生少量泄漏，可控制在站厂内，现场人员有能力处理的；

（3）油气回收装置失灵。

### 站厂级（二级）应急响应启动条件

加油岛发生泄露，泄露量较小，但有可能进入雨水系统的泄露事故。

### 扩大级（一级）应急响应启动条件

符合以下条件之一，启动扩大级应急响应：

（1）站内卸油过程中发生大量泄漏，导致下游水环境风险受体、大气受到严重污染的；

（2）站厂出现火灾爆炸事故，火情较重、影响范围较大、必须请求专业消防救援的火灾事故。

总指挥应按照有关程序向上级公司和开发区生态环境局、应急办等部门请求支援，请求启动上一级应急预案。根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急响应。

本预案响应程序见图6-1应急响应程序图。

图6-1  应急响应程序图

## 突发环境事故应急处置

### 泄露事故应急处置措施

（1）若跑、冒、漏出的油品数量较少，利用加油站的现有人员及物资即可将事故影响控制在站厂内，启动现场级（三级）应急响应。事故发现者根据现场实际情况采取马上关闭卸油阀、手动停止加油、关闭潜油泵乃至切断电源等方式快速停止泄漏，并报告值班站长。值班站长接报，根据事故情况，上报应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）。应急总指挥（总指挥未在加油站现场时可由副总指挥代替）接到报告后，组织应急处置人员对现场已跑、冒、漏出的油品用消防沙、吸油棉等覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土、吸油棉放至密闭容器内，交有资质单位进行专业处理。

（2）当加油岛出现泄露，且泄露油品可能进入下游水环境风险受体时，启动站厂级（二级）应急响应。事故发现者根据现场实际情况采取马上关闭卸油阀、手动停止加油、关闭潜油泵乃至切断电源等方式防止进一步泄漏，并立即报告应急总指挥（总指挥未在加油站现场时可由副总指挥代替）。由总指挥（总指挥未在加油站现场时可由副总指挥代替）指派应急处置人员使用沙袋封堵雨污水通道入口，防止泄漏油品流入雨污水通道，如果已经进入，对站厂区雨污水总排口进行堵截，防止泄露物质继续向下扩散。由于现场应急人员有限，应急总指挥可及时与天津北方石油有限公司联系，请求人力及物资装备等方面的支援，启动公司相应应急预案。

（3）卸油时发生大量泄露，且可能进入周围环境造成污染时，启动扩大级（一级）应急响应。应急小组视情况按响警铃及停止营业，疏散车辆和无关人员，对现场实施监控，整个加油站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。封堵雨水井入口，防止泄漏油气流入雨污水系统。总指挥上报政府部门，请求启动区域应急预案。总指挥或副总指挥组织应急处置人员用沙袋将油品围住，防止油品进一步外溢，总指挥指派专人作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。同时由总指挥上报上级安全环保主管部门、联系油库总调度，由总调度安排将罐车内未卸完的油品进行移站处理；如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的跑、冒、漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油闸阀继续进行接卸油作业。如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。配合政府部门救援力量，利用沙袋构筑临时应急池，将泄露的物质截留在临时应急池内，阻止其继续向下游水体扩散。

（4）对于泄漏的油品：对能够回收的油品，由总指挥安排应急处置人员使用吸油棉和不产生静电的容器进行回收；无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至密闭容器内，交有资质单位进行专业处理。处理完毕，将处理结果及污染情况上报上级公司及相关政府部门。

### 火灾事故应急处置措施

（1）若火势较小，可以利用现场现有灭火器等物资消除火灾时，启动现场级（三级）应急响应，由站内现场人员关闭阀门，切断电源，疏散车辆和无关人员，利用现场消防物资在保证自身安全的情况下进行扑救。灭火时产生的泡沫、沾染废物等，由应急处置人员利用消防铲等转移至密闭容器，作为危险废物交有资质机构处置。若现场应急人员不充足，应由总指挥及时调配上级公司人员、应急队伍，应急处置人员配合总指挥联系周围企业、居民做好疏散准备。

（2）若火势较大，需请求专业消防应急救援，启动扩大级（一级）应急处置。现场应急小组各部门人员应立即关闭阀门，切断电源，疏散车辆和无关人员，应急通讯员拨打119报警电话，同时上报开发区生态环境局、政府应急办。等待救援期间，在确保自身安全的前提下，现场人员利用罩棚内配置的灭火器材或消防栓等进行扑救，若无法实施扑救，应由总指挥组织现场人员有序撤离至安全地带。待政府应急救援力量到达现场后，加油站应急小组将指挥权移交给上级部门，启动上级应急预案，加油站应急小组积极配合有关部门组织现场警戒、周围人群疏散等工作，共同完成救援。事故结束后，应急处置人员配合政府部门做好被污染土壤、油沙的无害化处理；做好事故后报告。

### 废气治理设施异常现场应急处置措施

现场值班人员发现设备故障时应，立即报告应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥），应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）指派专人对故障设施进行全面检查，立即停止装卸车等操作，若设备故障超过检修能力范围，应及时联系设备生产厂家对设备进行专业维修；检查维修后由设备管理人员对处理效果进行确认，必要时委托具有检测资质的机构进行检测；设备管理人员负责对设备的事故、原因、维修情况进行记录；设备检修情况及时反馈给应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥），由应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）根据废气处理设备检修情况安排是否恢复装卸车作业。

## 可能产生二次污染的处理措施

一旦引发次生环境灾害事故，一般情况下，事故类型较大，超出站厂的应急能力，此时，应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）应立即上报上级公司及开发区生态环境局、应急管理局，必要时报天津市生态环境局局，开发区生态环境局根据事件的严重性决定是否需要启动开发区突发环境事件应急预案，对受污染水体或大气进行应急处置。

### 有毒有害气体处理措施

发生火灾事故后，产生的有害气体会危及本加油站和周边企业人员。火情较小，可以利用现场现有灭火器等物资消除火灾时，应急处置人员组织站厂内人员向上风方向撤离，、并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。当火情较大，产生的有害气体可能危及周边人群时，由应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）直接联系政府有关部门和周边企业负责人，简要说明事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。周边企业员工疏散由各企业负责人自行组织，服从政府应急总指挥的指令。

### 事故废水处置措施

当物料发生泄漏或火灾爆炸事故时，本加油站使用沙袋构筑临时堤坝，截留事故废水。若处置不当，泄漏物料、事故废水已经进入水环境风险受体，对地表水、地下水产生影响，应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）立即上报政府部门，启动区域级应急预案，由政府进行统筹安排，对厂界外的事故废水进行处理。

### 固体废物处置措施

在处理泄漏事故时，应将废吸附材料收集于密封容器中，及时交有资质的危险废物处置单位处理。废吸附材料转移过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关规定执行，填写危险废物转移五联单。

## 应急设施（装备）及应急物资的启用程序

发生站厂级以下事故时，动员站厂一切可以使用的应急物资，必要时向上级公司汇报，一旦事故扩大，启用上级公司应急物资；发生扩大级事故时，立即与外界取得联系，启用站厂、上级公司、周边乃至全区可获取的应急物资，控制事故范围，尽量减小事故影响范围。

## 抢险、处置及控制措施

### 应急处置队伍的调度

应急开始后，应急小组根据应急响应级别立即通知应急处置人员在最短时间内带上防护装备、应急物资等赶赴现场，等候调令，听从指挥。由应急小组总指挥或副总指挥分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

### 抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

应急处置队伍到达现场后，根据现场情况展开抢险和处置。进入现场时，应急人员应注意安全防护，配备必要的防护装备。应急处理时严禁单独行动。事故现场洗消具体可以采用以下几种方法。

（1）稀释。用水、清洁剂、清洗液等稀释现场污染物料。

（2）处理。对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

（3）物理去除。使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）吸附。可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

（5）隔离。隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

### 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，抢险人员应紧急撤离，并报告应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）：

（1）个体防护装备已经损坏时；

（2）事故现场或建筑物发出异响时；

（3）应急总指挥认为其他有必要的情况下。

### 控制事故扩大的措施

（1）切断着火源或控制明火；

（2）转移现场的易燃易爆物品，对于不能转移的易燃易爆品实施降温、隔离等措施。

### 事故可能扩大后的应急措施

（1）向上级公司、开发区环保部门报告，紧急请求上级公司协助、启动开发区突发环境事件应急预案；

（2）迅速组织有关人员进行紧急警戒疏散，根据事故影响情况确定疏散撤离范围。

### 人员紧急撤离和疏散

（1）平时安全通道应保持畅通，接到事故通知时，所有员工从最近的安全出口有秩序的离开；

（2）所有人员撤离后应到指定区域报到，加油罩棚南侧空地作为紧急集合地点，总指挥指派专人负责统计人数；

（3）现场应急人员在撤离前、撤离后向应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）报告。应急处置完毕后，参加现场处置的工作人员按照各自职责向总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）报告任务执行情况以及抢险人员安全状况，申请下达撤离命令。应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险、处置的决定，向应急处置队伍下达命令。负责人接到撤离命令后，撤离事发点至安全地带，清点人数，并向总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）报告。

（4）事故危及周边区域时，由应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）直接联系政府有关部门和周边企业，配合当地政府，简要说明事态的缓急程度，根据当地政府应急措施的建议，有序撤离。

### 医疗救护

（1）现场急救一般原则

医疗救护人员必须佩戴防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救。如：用清水冲洗患者患处、涂抹药物进行简单处理、吸氧救治、人工呼吸、心脏挤压等。

（2）医疗救护程序

根据“分级救治”的原则，按照现场抢救、院前急救、专科医救的不同环节和需要组织实施救护。

①安全进入毒物污染区

对于毒物污染区以及严重缺氧环境，必须先予通风，医疗救护人员应佩戴相应的防护用品。

②迅速抢救生命

中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。心脏停止跳动的，立即拳击心脏部位的胸壁或作胸外心脏按摩；直接对心脏内注射肾上腺素或异丙肾上腺素，抬高下肢使头部低位后仰。呼吸停止者赶快做人工呼吸，最好用口对口吹气法。剧毒品不适宜用口对口法时，可用史氏人工呼吸法。人工呼吸与胸外心脏按摩可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。急救操作不可动作粗暴，造成新的损伤。眼部溅人毒物，应立即用清水冲洗，或将脸部浸人满盆清水中，张眼并不断摆动头部，稀释洗去毒物。

③彻底清除毒物污染，防止继续吸收

脱离污染区后，立即脱去受污染的衣物。对于皮肤、毛发甚至指甲缝中的污染，都要注意清除。对能由皮肤吸收的毒物及化学灼伤，应在现场用大量清水或其他备用的解毒、中和液冲洗。毒物经口侵入体内，应及时彻底洗胃或催吐，除去胃内毒物，并及时以中和、解毒药物减少毒物的吸收。

④送医院治疗

经过初步急救，运出危险区域后送有关医院救治。

## 应急监测

站厂内发生站厂级环境事件时，由应急总指挥（总指挥未在加油站现场时为副总指挥）根据事故情况确定是否进行环境监测，若需启动监测，应急总指挥或其指定专人联系具有相关资质单位到现场开展监测工作，加油站负责协助制定应急监测方案。

发生扩大级环境事件时，导致周边环境可能受到污染，应启动应急监测，站厂不设置环境检测组，政府部门负责组织环境监测，政府部门启动应急监测后本站负责协助相关部门开展监测工作，并根据站厂发生环境事故的具体情况，协助监测机构制定应急监测方案，进行环境监测。

### 大气环境监测

（1）监测因子：泄漏监测因子包括非甲烷总烃；火灾监测因子包括非甲烷总烃、氮氧化物、一氧化碳等。

（2）测点布设：根据事故现场实际情况确定。

（3）监测依据：《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）等。

### 水环境监测

（1）监测因子：石油类。

（2）测点布设：污水总排口、下游水体监测点位视实际情况在水环境污染断面布设点位。

（3）监测依据：《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）等。

### 土壤环境监测

（1）监测因子：泄漏监测因子包括石油类等。

（2）测点布设：根据事故现场实际情况确定。

（3）监测依据：《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）等。

## 应急终止

### 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止：

（1）事件现场得到控制，污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量减少危害。

（5）导致次生、衍生事故隐患消除。

### 应急终止的程序

（1）经应急总指挥批准后，现场结束。应急总指挥确认终止时机，或事件责任单位提出经应急总指挥批准；

（2）应急总指挥向所属各专业应急队伍下达终止命令；

（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。

应急结束后明确：

（1）事故情况上报项。

（2）需向事故调查处理小组移交的相关项。

（3）事故应急救援工作总结报告。

### 应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应急总指挥组织各部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专家对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 后期处置

本加油站要本着积极稳妥、深入细致的原则，组织突发环境事件的善后处置工作。尽快消除事故影响，安抚受害及受影响人员，做好环境污染消除工作，尽快恢复正常运行秩序和社会秩序。

## 现场清洁

应急工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救援报告。应急小组应认真分析事故原因，强化管理，制定防范措施。

后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、运行秩序恢复、善后赔偿、抢险和应急救援能力评估及应急预案的修订等。

（1）应急总指挥或其指定专人组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，现场恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（2）现场恢复前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理人员。

（3）现场清理应制定相应的计划并采取相应的防护措施，防止发生二次事故。

突发环境事件善后处置工作结束后，应急总指挥或其指定专人组织分析总结应急工作的经验教训，提出改进应急救援工作的意见和建议，形成应急总结报告并及时上报。

## 环境恢复

在应急终止后，事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

## 善后赔偿

由应急总指挥或其指定专人牵头成立调查评估组，协调事故的善后处置工作，负责接待和安抚伤亡职工家属，进行伤亡赔偿和其他善后事宜。

# 保障措施

天津北方石油有限公司睦宁路加油站现有的应急保障措施具体包括以下几个方面：

（1）通信与信息保障。明确了与应急工作相关联的单位或人员通信联络方式和方法，建立了通信信息系统及维护方案，确保应急期间信息畅通。

（2）应急队伍保障。建立了应急小组，并明确事故状态下各级人员具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效的展开应急处置行动，以尽快处理事故，将事故的危害降到最低。

（3）应急物资及装备保障。明确了应急处置需要使用的应急物资和装备的类型、数量、存放位置、管理员及其联系方式等内容。

（4）经费及其他保障。

具体内容见《天津北方石油有限公司睦宁路加油站环境应急资源调查报告》。

# 应急培训和演练

天津北方石油有限公司睦宁路加油站应定期举办应急救援演练，本加油站应急演练规定：

（1）严格按照国家法律法规明确要求进行定期演习，对于法律中未作明确规定但适合本单位实际情况的演习，每年至少组织一次。

（2）应急预案的演习由应急总指挥或其指定的专人制定演习计划，确定演习的项目、范围、时间，分析演习过程可能的危险源、风险及预防措施，经管理者代表批准后实施。

（3）演练结束后，应急总指挥或其指定专人应组织相关部门对演习方案、效果及相应应急预案进行评审，对存在的问题进行改进、对预案存在问题进一步修订完善。

通过定期演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。通过定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速地开展。演练结束后，由应急总指挥或其指定专人对演练的效果进行分析评估，总结演练时小组人员应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存，并对应急预案不断进行补充和完善。

# 奖惩

## 奖励

在环境突发事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，根据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，有效地防止重大损失发生的；

（2）抢险、救灾和排险工作中有突出贡献的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 责任追究

在环境突发事件应急救援工作中有下列行为之一的，根据相关规定追究责任及相关纪律处分：

（1）不认真执行应急预案，拒绝履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的；

（3）应急状态下不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急救援工作资金或物资的；

（5）阻碍应急工作人员履行职责，情节及后果严重的；

（6）严重影响事故应急救援工作实施的其他行为。

# 预案发布、更新

## 预案发布及备案

修改完善后的应急预案由加油站主要负责人签署发布令，宣布应急预案生效。相关人员将发布的应急预案由加油站主要负责人批准后，按规定报开发区生态环境局备案，同时抄送给应急指挥中心各组负责人以及周边企业和社区负责人。

每年应急演练结束后，根据实际演练中暴露出来的问题对应急预案进行修改完善，及时更新。

## 更新

突发环境事件应急预案至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案（备案内容除环境应急预案报告外，还应包括预案编制说明、环境应急资源调查报告和环境风险评估报告）。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的。

（2）生产工艺和技术发生变化的。

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的。

（4）应急组织体系或者职责已经调整的。

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的。

（6）应急预案演练评估报告要求修订的。

（7）应急预案管理部门要求修订的。

## 制定与解释

本预案由本加油站制定并负责解释。

## 应急预案实施

本预案自签发之日起施行。

## 术语和定义

（1）突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（3）环境风险源

指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

（4）应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

（5）预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

（6）分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

（7）应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（8）应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（9）环境保护目标

指在环境污染事故应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（10）应急准备

指针对可能发生的环境污染事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（11）应急响应

指环境污染事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（12）应急救援

指环境污染事故发生时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（13）恢复

指在环境污染事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

# 附图附件

## 附图

附图1  地理位置图

附图2  厂区平面布局图、疏散路线图

附图3  环境风险受体分布图

附图4  厂区雨污管网图

## 附件

附件1  营业执照

附件2  突发环境事件应急预案备案表（2016年）

附件3  环境保护验收备案意见

附件4  清罐协议

附件5  应急联系方式

附件6  座谈会签到表

附件7  征求意见调查表

附件8  突发环境事件信息报告表

附件9  应急预案启动（终止）令

附件10 应急预案变更记录

附件11 应急培训计划

附件12 应急处置卡

# Text boxes

100m