天津北方石油有限公司储运分公司

环境信息公开年报

2020年7月

1   管理者致辞

在过去的一年里，公司坚持以提高环保意识为前提，以落实企业环保责任为重点，认真贯彻落实公司和各级政府、环保部门关于环保工作的一系列要求。

此次公开公司环境信息，凸显了公司的环境理念，促使公司不断完善环境管理体系，提高环境管理水平，使公司注重并发现生产运营过程中产生的环境影响，从而加大环保工作力度，进行清洁生产和绿色生产，树立公司负责任的良好社会形象。

此外，通过公开公司环境信息，实现公司与利益相关者之间的环境信息交流和技术交流，保障公众的环境知情权，帮助公司健康良性发展，进一步提高企业绿色形象和市场竞争力，有效的平衡了企业发展和环境保护之间的关系。

最后，随着《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）等一系列环保法律法规的修订实施，国家对废气、污水、危废及VOCs排放等项目的要求日益严苛，企业必须持证排污。公司将时刻关注环保动态，贯彻落实相关要求，确保公司运营期间各项污染物稳定达标排放，严格履行企业环保责任。

总经理：张志鸣

2   企业概况

天津北方石油有限公司储运分公司，作为天津北方石油有限公司下属分公司，位于天津市滨海新区南疆石化小区南五路45号，2003年9月注册成立，主要负责人为张志鸣。厂区占地面积约5.2万平方，主要从事油品仓储行业，2019年度实际仓储的油品种类为原油，设计年周转量239万，19年度销售额(生产额)为5548.69万元。公司管理架构齐备，设有安监部、营运库区、机电部、综合管理部、计划财务部和市场部6个部门。

此外，公司于2005年12月28日通过ISO14001环境管理体系认证，并于2018年1月16日顺利完成换证。

2.1 企业的环境管理体系

环境管理领导小组

1、组长：  张志鸣

2、副组长：付永奇、田伟

3、成员：闫萌、于志国、陈龙、吴冬、李静、赵蕾

4、兼职环保监管人员：杨生青

领导小组下设办公室，办公室设在安监部，办公室主任由安监部经理兼任，具体负责各项工作的开展和监督工作。

2.2 本年度环境保护目标和任务

公司通过加强环保管理，落实相关法律法规措施，确保环保设备设施的有效性，严格能耗管理，定期检测，按时申报和交纳排污费、环保税等环节或手段，基本完成年初制定的环保目标，积极配合国家“打好污染防治攻坚战”等各项工作，严格履行企业环保责任。

3   建设项目环境保护手续履行情况

表1 环境保护手续履行情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评文件批复文号 | 环保竣工验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津北方石油有限公司南疆油罐区项目 | 津环保管函【2003】314号 | 津环保许可验【2004】069号 |
| 2 | 天津北方石油有限公司库区扩能项目 | 津环保滨许可表【2007】070号 | 津环保滨许可验【2010】22号 |
| 2 | 天津北方石油有限公司仓储（增加货种）项目 | 津滨审批环WGBA【2016】41号 | - |

本单位环保投资总计856.7万元，占项目总投资 2.95%。环保治理设施包括：（1）废水治理设施:a.含油废水-隔油池处理后经管网排入南疆污水处理厂；b.生活污水-化粪池处理后，经市政管网排入南疆污水处理厂。（2）废气治理设施包括：南京都乐公司生产的油气回收装置，用于装车环节废气的回收处理，型号：BMCVR500，处理规模500m³/h；（3）一般固体废物和危险废物贮存情况：在厂区油泵房东侧设置一处约15m³的危险废物暂存点，用于临时贮存HW08废矿物油类的废油渣和HW49其他废物类的含油沾染废物等；（4）噪声和振动治理措施：公司噪声源主要为各类泵、风机等配套设施运行产生的噪声，主要产噪设备均位于独立的设备间内，墙体起到隔声降噪的作用，通过合理的厂区平面布置，噪声源与厂界有足够的衰减距离，历次检测均达标，不存在环境问题。

4   污染物排放控制情况

4.1 水环境污染物排放和控制情况

公司每年委托第三方检测机构对污水进行检测，检测结果均符合国家和南疆污水处理厂对受水水质的要求，历次检测结果详见下表：

表2 水污染物排放统计表

| 污染物 | 执行标准 (毫克/升) | 排放浓度（毫克/升） | 排放 规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18年3月 | 18年6月 | 18年8月 | 18年12月 | 19年2月 | 19年6月 | 19年9月 | 19年12月 | 20年3月 | 20年6月 |  |  |
| 常规 污染 因子 | COD | 500 | 22.1 | 41 | 39 | 14 | 152 | 84 | 106 | 132 | 80 | 63 | 不规律连续排放 | 排入南疆污水处理厂 |
|  | BOD5 | 300 | 11.6 | 2.4 | 16.3 | 5.6 | 60.8 | 25.1 | 31.8 | 33.1 | 19.2 | 13.5 |  |  |
|  | 氨氮 | 35 | 1.61 | 0.24 | 4.97 | 2.13 | 1.38 | 1.72 | 2.84 | 16.7 | 3.40 | 0.598 |  |  |
|  | 悬浮物 | 400 | 19 | 41 | 18 | 18 | 15 | 16 | 48 | 12 | 12 | 18 |  |  |
|  | 石油类 | 15 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 8.82 | 1.37 | 0.08 | 1.37 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |  |  |
|  | 总磷 | 8 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 1.27 | 0.07 | 0.28 | 1.39 | 0.12 | 0.09 |  |  |
|  | 总氮 | 70 | - | - | - | - | 6.88 | 2.48 | 3.79 | 24.4 | 9.02 | 3.34 |  |  |
|  | 动植物油 | 100 | - | - | - | - | 0.98 | 0.22 | 0.09 | 0.33 | 0.43 | 0.26 |  |  |

表格说明：（1）常规污染因子：COD，BOD5，氨氮，悬浮物、石油类；（2）特征污染物因子：结合原材料和所采取的生产技术确定，一般不能少于项目环评报告文件中确定的污染物因子数量。（3）排放浓度：优先选择经过验收并运行稳定的自动在线监测数据或者委托检测数据，其次采用人工监测或物料衡算或产排污系数数据，参加环境统计的企业，相关数据应与环境统计数据一致。（4）排放规律:选择稳定连续排放或周期性连续排放或不规律连续排放或有规律间断排放或不规律间断排放。

4.1.1水污染物排放浓度控制分析

公司历次检测结果虽随着检测时的外部环境、检测效果而略有变动，但监测数值均未超标。另，我公司有专用雨水排放管网，严格雨水排放流程，与天津港设施管理服务公司（南疆污水所）签订有污水处理服务协议，污水由该公司进行处理。

4.1.2污水排放量控制分析

表3 水污染物排放总量统计表

| 废水总排放量/t | 环评控制总量 | 18年排放量 | 19年排放量 | 20年1-6月排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5935.2 | 3877.6 | 2921.6 |
| 常规 污染物 | COD(t) | 2.04 | 0.24 | 0.46 | 0.21 |
|  | 石油类(t) | 1.06 | 0.05 | 0.003 | 0.0003 |

通过对比，历年排放量均未超过2003年11月天津市环境保护

局在《关于对天津北方石油有限公司南疆油罐区项目环境影响报告书

的批复》（津环保管函【2003】314号）批复的污染物排放总量。

4.2 大气环境污染物排放和控制情况

公司每年委托第三方检测机构对锅炉废气进行检测，检测结果因历年检测时，室外条件、检测人员不尽相同，造成数据有所波动，但历年监测数据符合国家和天津市的相关要求，历次检测结果详见下表：

表4 大气污染物监测浓度统计表

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 排放浓度平均值(mg/m3) | 最高允许排放速率 （kg/h） | 排放速率平均值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18年6月 | 18年12月 | 19年6月 | 19年12月 | 20年6月 |  | 18年6月 | 18年12月 | 19年6月 | 19年12月 | 20年6月 |
| 排放口名称 | 导热油炉排放口 |
| 常规污染物 | SO2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | 200 | 166.8 | 187 | 160 | 126 | 103 | - | - | - | - | - | - |
|  | 烟尘 | 30 | 27 | 3.2 | 5.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 排放口名称 | 油气回收装置排放口 |
| 油气回收装置出口废气污染物 | 非甲烷总烃 | 25*103 | 26.3 | 17.7 | 19.3 | 3.58 | 23.4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 挥发性有机物 | 80 | 22.3 | 15.0 | 45.0 | 16.5 | 26.1 | 2.0 | - | 0.0119 | 0.0156 | 0.0171 | 0.0129 |
|  | 苯 | 1 | 3.56 | 0.222 | 0.058 | 0.203 | 0.024 | 0.25 | - | 1.76*10-4 | 2.01*10-5 | 2.10*10-4 | 1.19*10-5 |
|  | 甲苯和二甲苯 | 40 |  | 2.76 | 0.487 | 0.087 | ND | 1.0 | - | 2.19*10-3 | 1.69*10-4 | 9.00*10-5 | 2.22*10-6 |
|  | 处理效率 | 95% | 99.9% | 99.7% | 98.9% | 99.9% | 99.9% | - | - | - | - | - | - |

表格说明：（1）常规污染因子：SO2，NOx，烟尘；（2）特征污染因子：结合原材料和所采取的生产技术确定，一般不能少于项目环评报告文件中确定的污染物因子数量。（3）排放浓度：优先选择经过验收并运行稳定的自动在线监测数据或者委托检测数据，其次采用人工监测或物料衡算或产排污系数数据，参加环境统计的企业，相关数据应与环境统计数据一致。（4）排放规律:选择稳定连续排放或周期性连续排放或不规律连续排放或有规律间断排放或不规律间断排放。（5）对存在无组织排放的企业请在排放口注明无组织排放增加厂界的监测数据。

4.2.1气污染物排放浓度控制分析

公司历年检测结果虽随着检测时的外部环境、检测效果而略有变动，但监测数值均未超标。

4.2.2气污染物排放量控制分析

表4 大气污染物排放量统计表

| 污染物 | 总量要求 | 2018 | 2019 | 2020年1-6月 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 | 排放量 | 排放量 |  |
| 常规 污染 因子 | SO2（t） | 3.89 | 0 | 0.002 | 0.003 | 排放系数+监测报告 |
|  | NOx（t） | 12.1 | 0.261 | 0.056 | 0.160 | 排放系数+监测报告 |
|  | 烟尘（t） | 0.96 | 0.04 | 0.002 | 0.011 | 排放系数+监测报告 |

表格说明：排放量可优先选择经过验收并运行稳定的自动在线监测数据或者委托检测数据，其次采用人工监测或物料衡算或产排污系数数据，参加环境统计的企业，相关数据应与环境统计数据一致。

火电厂二氧化硫排放量(吨)= 【煤炭消耗量(吨)*平均硫分*转换系数*(1-综合脱硫效率)】

火电厂氮氧化物排放量(吨)= 【煤炭消耗量(吨)*产污系数*(1-综合脱氮效率)】

综合脱硫(硝)效率以自动监测数据及投运率确定。

其他污染物排放量(吨)= 【排放速率(千克/小时)*排放时间(小时)/1000 】

如表可知，企业历年废气排放量，虽随历年油耗、监测数值的变

化而略有波动，但均未超过历年排放量均未超过2003年11月天津市

环境保护局在《关于对天津北方石油有限公司南疆油罐区项目环境影

响报告书的批复》（津环保管函【2003】314号）批复的污染物排放

总量。

4.3 固体废弃物排放控制情况

表5  固体废物产生及处置情况统计表（单位：吨）

| 序号 | 废物 名称 | 是否危险废物 | 形态(固、 液、气) | 产生环节 | 产生量 | 处理、利用、处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年1-6月 |  |
| 1 | 含油沾染废物 | 是 | 固 | 日常维检修产生 | 3.48 | 5.10 | 0.90 | 清运至天津合佳威立雅环境服务有限公司（资质符合） |
| 2 | 油渣 | 是 | 固 | 清理储罐、隔油池产生 | 2.50 | 3.30 | 0 |  |
| 3 | 废灯管 | 是 | 固 | 室内外照明灯管的更换 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 废岩棉 | 是 | 固 | 报废 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 废活性炭 | 是 | 固 | 废气治理 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 废铅蓄电池 | 是 | 固 | 报废 | 0 | 0 | 0 |  |

如表所述，企业产生的各类危险固废均委托天津合佳威立雅环境服务有限公司代为处理，2018年因储罐检修，造成油渣和含油沾染废物产生量与之前相比，有所增加。

4.4 噪声污染排放和控制情况

表6 噪声污染排放及处置情况（单位：dB(A)）

| 年 | 测点位置 | 对应噪声源 | 噪声源 性质 | 昼间噪声排放 | 夜间噪声排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执行标准文号及标准 | 等效声级 | 执行标准文号及标准 | 等效声级 |
| 2018年3月 | S1东侧厂界外一米 | - | 生产 | GB12348-2008 | 53.2 | GB12348-2008 | 49.3 |
| 2018年6月 |  |  |  |  | 57.0 |  | 46.5 |
| 2018年8月 |  |  |  |  | 61.7 |  | 52.1 |
| 2018年12月 |  |  |  |  | 56.8 |  | 52.4 |
| 2019年3月 |  |  |  |  | 55.1 |  | 46.3 |
| 2019年6月 |  |  |  |  | 60.0 |  | 49.0 |
| 2019年9月 |  |  |  |  | 64.0 |  | 54.0 |
| 2019年12月 |  |  |  |  | 60.0 |  | 45.0 |
| 2020年3月 |  |  |  |  | 57.0 |  | 48.0 |
| 2020年6月 |  |  |  |  | 58.0 |  | 48.0 |
| 2018年3月 | S2西侧厂界外一米 | - | 生产、交通 | GB12348-2008 | 54.7 | GB12348-2008 | 48.9 |
| 2018年6月 |  |  |  |  | 56.4 |  | 45.3 |
| 2018年8月 |  |  |  |  | 53.8 |  | 52.0 |
| 2018年12月 |  |  |  |  | 57.5 |  | 47.7 |
| 2019年3月 |  |  |  |  | 56.7 |  | 45.0 |
| 2019年6月 |  |  |  |  | 57.0 |  | 45.0 |
| 2019年9月 |  |  |  |  | 61.0 |  | 53.0 |
| 2019年12月 |  |  |  |  | 60.0 |  | 44.0 |
| 2020年3月 |  |  |  |  | 54.0 |  | 51.0 |
| 2020年6月 |  |  |  |  | 56.0 |  | 52.0 |
| 2018年3月 | S3南侧厂界外一米 | - | 生产 | GB12348-2008 | 52.5 | GB12348-2008 | 48.3 |
| 2018年6月 |  |  |  |  | 55.3 |  | 44.8 |
| 2018年8月 |  |  |  |  | 51.3 |  | 50.9 |
| 2018年12月 |  |  |  |  | 50.7 |  | 45.3 |
| 2019年3月 |  |  |  |  | 54.0 |  | 43.7 |
| 2019年6月 |  |  |  |  | 58.0 |  | 43.0 |
| 2019年9月 |  |  |  |  | 60.0 |  | 52.0 |
| 2019年12月 |  |  |  |  | 59.0 |  | 47.0 |
| 2020年3月 |  |  |  |  | 58.0 |  | 49.0 |
| 2020年6月 |  |  |  |  | 58.0 |  | 49.0 |
| 2018年3月 | S4北侧厂界外一米 | - | 生产、交通 | GB12348-2008 | 55.2 | GB12348-2008 | 49.1 |
| 2018年6月 |  |  |  |  | 55.0 |  | 45.2 |
| 2018年8月 |  |  |  |  | 53.3 |  | 51.0 |
| 2018年12月 |  |  |  |  | 58.1 |  | 48.7 |
| 2019年3月 |  |  |  |  | 56.1 |  | 47.2 |
| 2019年6月 |  |  |  |  | 58.0 |  | 47.0 |
| 2019年9月 |  |  |  |  | 62.0 |  | 53.0 |
| 2019年12月 |  |  |  |  | 60.0 |  | 47.0 |
| 2020年3月 |  |  |  |  | 56.0 |  | 50.0 |
| 2020年6月 |  |  |  |  | 56.0 |  | 46.0 |

如表所示，历年检测结果均达标。

5 突发环境事件应急预案编制和备案

公司针对企业可能存在的因油料泄漏引发环境污染、火灾、爆炸事故，委托天津青草环保科技有限公司，在开展环境风险评估和应急资源调查的基础上，编制完成了《天津北方石油有限公司突发环境事件应急预案》，并按照要求每年至少开展一次演练活动。

通过开展环境风险评估和应急资源调查，应急预案评审专家对企业环境防护现状较为满意。

公司于2020年1月3日完成该预案的修订备案工作，备案编号为：120116-2020-003-M。

6  其他环境事项

企业按时缴纳排污费或环保税，缴费情况见下表：

| 序号 | 缴费周期 | 缴费金额（元） | 年总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年一季度 | 96.74 | 120.00 |  |
| 2 | 2018年二季度 | 11.48 |  |  |
| 3 | 2018年三季度 | 0 |  | 锅炉未启用，燃油消耗量为0吨。 |
| 4 | 2018年四季度 | 11.78 |  |  |
| 5 | 2019年一季度 | 311.14 | 558.1 |  |
| 6 | 2019年二季度 | 200.2 |  |  |
| 7 | 2019年三季度 | 0 |  | 锅炉未启用，燃油消耗量为0吨。 |
| 8 | 2019年四季度 | 46.76 |  |  |
| 9 | 2020年一季度 | 1441.49 | 1788.35 | 采用排污系数计算后缴费 |
| 10 | 2020年二季度 | 346.86 |  |  |

7  水资源、能源和原材料消耗情况

表6  产品产量及资源能源消耗水平

| 年份 | 主要产品 | 产品产量(万吨) | 新鲜水用量 (万吨) | 重复用水量 (万吨) | 能源消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用电量(kWh) | 燃煤量(万吨) | 燃气量(Nm3) | 燃油量(吨) | 蒸汽量(吨) |
| 2018年 | - | - | 0.7419 | 0 | 2423709.60 | 0 | 0 | 12.819 | 0 |
| 2019年 | - | - | 0.4847 | 0 | 2916124.00 | 0 | 0 | 31.12 | 0 |
| 2020年1-6月 | - | - | 0.3652 | 0 | 1362355.00 | 0 | 0 | 46.521 | 0 |

公司作为油品仓储单位，非生产企业，无生产线。

8  第三方认证和自愿公开的环境信息

企业暂未委托第三方验证机构对企业公开的环境信息的完整性，数据的准确性、可信度等进行审验。我司将按照相关法规要求，遵照政府关于环境保护的最新规定，结合公司运营实际，择机开展第三方验证或全面达标评估工作。

9  环境效益分析

通过对2018-2020年水、气、声等各环境因素的对比，企业将在保持现有排放标准的前提下，通过加强环保管理，落实相关法律法规措施，确保油气回收装置等环保设备设施的有效性，严格能耗管理等环节，确保公司油品装车环节的挥发性有机物排放量和处理效率满足地标要求，积极配合国家和本市“污染防治攻坚战”等各项工作，严格履行企业环保责任。

# Text boxes

环境管理领导小组

组长：张志鸣

（总经理）

副组长：田伟

（副总经理）

副组长：付永奇

（副总经理）

市

场

部

经

理

：

赵

蕾

计划财务部

经

理

：

李

静

环保监管部门

安监部

副经理：闫萌

生活垃圾处置部门综管部

经理：吴冬

设备管理部门机电部

经理：陈龙

一线操作部门营运库区

主任：于志国

环保设施管理

吕金钟

危废暂存管理

于志国

兼职环保管理

杨生青